Бур садово-строительный

ручной

Руководство по эксплуатации Б3 00 00 РЭ

г. Харьков

1.  НАЗНАЧЕНИЕ

  - Изделие предназначено для бурения ям для установки столбов, посадочных ям, прикорневых ям для корневой подкормки деревьев, применение удлинителей позволяет бурить более глубокие скважины, прокладывать каналы под дорожным покрытием для укладки трубопроводов или иных магистралей, выполнять дренажирование переувлажнённых грунтов, бурить отверстия под бетонирование столбов фундаментов строений.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1   Диаметр малой лопасти,		                                     мм              150

2.2.  Диаметр большой лопасти,                                              мм	         200

2.3    Максимальная глубина ямы без дополнительных насадок	мм     900

2.4   Режущие лезвия выполнены из высокоуглеродистой стали 65Г.

3.  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ПРМЕНЕНИЮ

С целью предотвращения излишних нагрузок на конструкцию бура при бурении рекомендуется извлекать лопасть с грунтом через каждые 10-15 см его углубления в грунт.

Бурение наклонных скважин в корневую зону позволяет с высокой эффективностью вносить удобрения и поливать плодовые деревья. По завершению работ скважины необходимо закрывать. При последующих подобных работах скважины необходимо выполнять в других зонах периметра корневой системы дерева. Этот метод особенно эффективен в засушливые периоды.

4 УХОД И ХРАНЕНИЕ

  - Не рекомендуется применять бур на почвах, содержащих каменные включения.

  - По окончании работ удалить остатки почвы и растений с поверхности изделия.

  - При длительном перерыве в работе, лезвия и резьбовые соединения смазать любым минеральным маслом.

  - Хранить изделие в сухом помещении.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует исправное состояние орудия в течении 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока, обращаться по месту приобретения или в отдел маркетинга по телефону:(0572) 7-163-144.

Отметка ОТК

Дата продажи

Штамп магазина	<< ____ >> ____________________200___г.