Применения «Косули» в огороде в картинках

|  |  | После осенней уборки огородный участок перезимовал и готов к новому посеву. Если почва не проросла сорными травами, то нет никакой необходимости вспахивать или перекапывать ее. С помощью «Косули» производится порядная разметка участка, нарезаются посадочные борозды необходимой глубины и производится внесение в них посадочного материала. Для удобства разметки борозд желательно применять мерные колышки, которые размещают в начале и в конце посадочной борозды. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Если к моменту посадки участок начал прорастать сорной травой или сильно переувлажнен, то достаточно нарезать отдельные борозды шириной 30-40 см., и внести в них посадочный материал. Последующую обработку междурядья можно произвести значительно позже. На фото приведен пример посадки тыквы на сильно переувлажненной после зимы низинной части огородного участка. |
| --- | --- | --- |

|  | Пример посадки картофеля на забурьяненном участке. С помощью «Косули» нарезаются посадочные полосы, в которых раскрываются канавы. Вносится посадочный материал и удобрения. Прополку междурядий необходимо произвести в течение недели.С появлением первых всходов производиться их окучивание. |
| --- | --- |
|  | На фотографии показан процесс нарезания посадочных канав с помощью фронтального плоскореза и распашника, установленного за ним. |

|  | Окучивание картофеля выполняется с помощью окучивателя, установленного за фронтальным плоскорезом. При этом одновременно производится рыхление почвы лезвием плоскореза и перенос ее к стеблям растений плоскостями окучивателя Процесс окучивания не трудоемкий и под силу одному человеку. |
| --- | --- |
|  | Так выглядит огород во второй половине мая, посаженный с помощью «Косули». |