СЕЯЛКА ТОЧНОГО ВЫСЕВА

«ПОЛЮШКО»

Руководство по эксплуатации С2 00 00 РЭ

Г. Харьков

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Предлагаемая сеялка является унифицированным изделием с почвообрабатывающим орудием «КОСУЛЯ», имеющая специальное устройство для крепления на  ней. Наличие тулейки позволяет применять сеялку автономно. При продаже сеялки вне комплекта с «Косулей» в ее конструкции специальные кронштейны для крепления  на  почвообрабатывающем орудии отсутствуют.

Применение этого изделия на Вашем приусадебном участке позволит существенно экономить посевной материал, сократить время высева огородных культур и позволит обойтись без трудоемкой операции  - прореживания.

Применение сеялки позволяет повысить производительность труда при посадке в 20 – 50 раз. Сеялка комплектуется комплексным дозирующим устройством, позволяющим производить посев семян различных размеров с интервалом между ними по рекомендуемым агроэкономическим нормам.

- НАЗНАЧЕНИЕ

  - Изделие предназначено для механизации высева овощных культур, как в составе почвообрабатывающего изделия «Косуля», так и автономно.

  - Изделие позволяет регулировать глубину высева семян в почву до 5 см.

  - Изделие обеспечивает заделку посадочной канавки после внесения семян.

- ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1   Минимальный условный размер высеваемых семян, мм		2

2.2.  Максимальный условный размер высеваемых семян,  мм		8

2.3.  Количество дозирующих поясов на дозаторе,              шт                5

2.4   Скорость высева,  м/мин						до       30

2.5   Вес изделия,   кг

2.6 Примерный высеваемый материал, рекомендуемые параметры высева и соответствующий дозатор приведен в таблице

Технические характеристики высевающего механизма

сеялки «Полюшко»

Таблица 1

| № п/п | Наименование культур | Условный диаметр семян | Рекомендованный шаг посадки растений в ряду | Глубина заделки семян | Количество лунок дозатора | Диаметр дозирующей лунки | Расчетный шаг высева при диаметре колеса 220 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мм | мм | мм | шт. | мм | мм |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Свекла столовая | 5 | 100 | 12 -14 | 8 | 10 | 86 |
| 2 | Свекла кормовая | 6 | 120 | 12 – 14 | 6 | 12 | 115 |
| 3 | Лук чернушка | 2 | 50 | 12 – 13 | 18-16 | 4 - 5 | 38 - 43 |
| 4 | Морковь | 1,5 - 2 | 60 | 12 – 13 | 18 - 16 | 4 - 5 | 38 - 43 |
| 5 | Петрушка | 1,5 | 50 | 6 – 7 | 18 - 16 | 4 - 5 | 38 – 43 |
| 6 | Укроп | 3 | 50 - 60 | 12 – 14 | 12 | 7 | 58 |
| 7 | Сельдерей | 1,5 | для рассады | 3 – 4 | 18 | 4 | 38 |
| 8 | Капуста | 1,5 - 2 | для рассады | 6 – 7 | 18 -16 | 4 - 5 | 38 - 43 |
| 9 | Томаты | 3 | для рассады | 6 – 7 | 18 -16 | 4 - 5 | 38 - 43 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10 | Редиска | 2,5 | 40 - 50 | 12 – 13 | 16 | 5 | 43 |
| 11 | Редька | 2,5 | 40 - 50 | 25 | 16 | 5 | 43 |
| 12 | Горох | 5 | 80 - 90 | 7 - 9 | 8 | 10 | 86 |
| 13 | Подсолнух | 6 | 300 | 6 | 20 - 25 | 12 | 115 |
| 14 | Соя | 5 | 80 - 90 | 8 | 15 | 10 | 86 |
| 15 | Кукуруза | 6 | 150 | 6 | 25 | 12 | 15 |

Характеристика дозатора

Таблица 2

| № Дозир. пояса п/п | Количество лунок дозирующего пояса | Диаметр лунок | Условный диаметр семени, высевающей культуры | Расчетный шаг высева при диаметре колеса 220 мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 12 | 5 - 6 | 115 |
| 2 | 8 | 10 | 4 – 4,5 | 86 |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 58 |
| 4 | 16 | 5 | 2 | 43 |
| 5 | 18 | 4 | 1,5 | 38 |

- УСТРОЙСТВО И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Сеялка работает следующим образом. Перед работой установить в бункере необходимый дозирующий пояс. Засыпать в бункер семена, такое количество, чтобы они закрыли собой верхний шибер. При перекатывании колес очередная лунка дозатора захватывает одно или два семени (если правильно выбран дозирующий пояс для данных семян) и, пройдя под верхним шибером, они выпадают в полость сошника и далее в канавку, нарезаемую сошником в почве. Семена, захватываемые лункой и возвышающие над ее краем, не пропускаются шибером. Канавку с семенами засыпает и уплотняет заделочная скоба.

4 УХОД И ХРАНЕНИЕ

  - Перед началом эксплуатации обеспечить жёсткое крепление всех узлов проверить прилегание шиберов к поверхности дозатора. Помните, что дозатор выполнен из пластического материала, подвержен влиянию высоких температур, механические воздействия на него недопустимы.

  - По окончании работ удалить остатки почвы и растений с поверхности изделия и колес.

  - При длительном перерыве в работе, резьбы смазать любым минеральным маслом.

  - Хранить изделие в сухом помещении.

5 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует исправное состояние узлов и орудий в течении 24 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока, обращаться по месту приобретения или в отдел маркетинга по телефону:(0572) 7-163-144.

Отметка ОТК

Дата продажи

Штамп магазина	<< ____ >> ____________________200___г.