Тачка-погрузчик транспортировки ульев

Руководство по эксплуатации

ПУ – 1 000 000 РЭ

г. Харьков

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для транспортирования ульев, погрузки или разгрузки с транспортных средств, перевозки их на взяток или обратно к транспортному средству, подъему  на высоту для погрузки в кузов автомобиля. Тачка может быть использована для перевозки иных габаритных грузов и погрузки  их на транспортные средства.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Величины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная высота | м | 1,550 |
| 2 | Максимальная ширина | м | 0,66 |
| 3 | Диаметр колес | м | 0,38/04 |
| 4 | Максимальная ширина улика | м | 0,550 |
| 5 | Максимальная высота подъема груза | м | 1,15 |
| 6 | Допустимая масса груза | кг | 100 |
| 7 | Максимальная масса изделия | кг | 20 |

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И УПАКОВКА

Тачка поставляется как в собранном виде, так и в разобранном виде для удобства транспортирования. В комплект тачки входят съемные опорные кронштейны для поддержания груза снизу.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

На рис 1 приведено устройство в рабочем состоянии, полностью укомплектованное. Тачка содержит несущую раму поз. 1 и подвижную каретку поз. 2 .

| Общий вид | Каретка в верхнем крайнем положении |
| --- | --- |

Рис. 1

К раме с помощью кронштейнов крепится ось с колесами. Каретка перемещается относительно плоскости несущей рамы посредством 4-х роликов поз. 3, которые сидят на осях, прикрепленных к каретке.  Управление перемещения каретки выполняется с помощью троса, который наматывается на барабан, поз. 4, и  натянут между  двумя роликами, поз. 5, закрепленными, соответственно, на раме и каретке.

Рис. 2

Для перевозки улика тачку подводят к нему таким образом, чтобы он оказался межу захватами, поз. 6 со свободным  зазором  в 10 – 15 мм.  Эксцентриковый привод, поз. 7,  предназначен для обжатия улика захватами усилием обеспечивающее надежное его удержание при перевозке. Для надежности на плоскостях захватов приклеены резиновые пластины. В случае необходимости для поддержания груза применяются два опорных кронштейна, поз. 8,

В зависимости от размеров улика производится настройка размера между захватами. Для этой цели один из них  имеет управление от эксцентрика поз. 7,  а второй может перемещаться относительно направляющей, поз. 9, с помощью винта поз. 10 (рис. 2).

Фиксация винта 10 относительно каретки выполняется стопорным винтом, поз. 11. который входит в кольцевую проточку, выполненной на винте 10.

Рис. 3

Рис. 4

Зная ширину улика, это расстояние настраивается на 10 -15 мм больше его ширины. При этом рукоятка эксцентрика должна находиться в  верхнем положении.

Разместив улей между захватами, рукоятку эксцентрика поворачивают вниз до полного обжатия ими улика. Груз готов к перевозке. Подъем улика производится путем наматывания троса, поз 12, на барабан с помощью  рукоятки, поз. 13. Фиксация высоты осуществляется самой рукояткой путем выдвижения её наружной части, поз. 14, относительно  внутренней трубки в сторону рамы и фиксации, выдвинутого стержня, поз. 15, относительно перемычки каретки.

Положение зажима с эксцентриком имеет три фиксированных положения относительно направляющей каретки, поз. 16, . Для этого на ней   имеются три отверстия и в зависимости от ширины груза ось эксцентрика устанавливается в соответствующее отверстие.

Наклон рамы относительно поверхности почвы регулируется положением колес относительно рамы. Для этой цели положение оси колес, поз. 17, может плавно регулироваться относительно рамы, которое выполняется путем перемещения кронштейнов крепления оси, поз. 18, относительно паза, поз. 19, выполненной в профильной трубе.

Рис. 5

5 УХОД И ХРАНЕНИЕ

  - Перед началом эксплуатации обеспечить жёсткое крепление всех узлов.

  - Хранить в месте защищенном от попадания осадков.

  - Стальной тросик периодически смазывать минеральным маслом, смазывать минеральным маслом оси направляющих роликов, ось барабана и подшипники колес.

  - Хранить изделие в сухом месте.

6  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует исправное состояние узлов в течение 24 месяцев со дня продажи, при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока, обращаться по месту приобретения изделия.

Отметка ОТК

Дата продажи

Штамп магазина