Тачка-погрузчик транспортировки ульев

Руководство по эксплуатации

ПУ – 3 000 000 РЭ

г. Харьков

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Изделие предназначено для транспортирования ульев, погрузки или разгрузки с транспортных средств, перевозки их на взяток или обратно к транспортному средству, подъему  на высоту для погрузки в кузов автомобиля. Тачка может быть использована для перевозки иных габаритных грузов и погрузки  их на транспортные средства.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Параметры | Единицы измерения | Величины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Максимальная высота | м | 1,550 |
| 2 | Максимальная ширина | м | 0,66 |
| 3 | Диаметр колес | м | 0,38/04 |
| 4 | Максимальная ширина улика | м | 580 |
| 5 | Максимальная высота подъема груза | м | 1,15 |
| 6 | Допустимая масса груза | кг | 100 |
| 7 | Максимальная масса изделия | кг | 18 |

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ И УПАКОВКА

Тачка поставляется как в собранном виде, так и в разобранном виде. Для удобства транспортирования грузов, в комплект тачки входят съемные опорные кронштейны для поддержания груза снизу.

4 УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

На рис 1 приведено устройство в рабочем состоянии, полностью укомплектованное. Тачка содержит несущую раму поз. 1 и подвижную каретку поз. 2 .

Рис. 1

К раме с помощью кронштейнов крепится ось с колесами. Каретка перемещается относительно несущей рамы посредством 4-х роликов, которые сидят на осях, прикрепленных к каретке.  Управление перемещения каретки выполняется с помощью троса, который наматывается на барабан, поз. 4, и  натянут между  двумя роликами, поз. 5, закрепленными, соответственно, на раме и каретке.

Рис. 2

Для перевозки улика тачку подводят к нему таким образом, чтобы он оказался межу захватами, поз. 6 и поз 7 со свободным  зазором  в 10 – 15 мм.  Рычажный привод предназначен для обжатия улика захватами усилием обеспечивающее надежное его удержание при перевозке. Для поддержания груза снизу применяются два опорных кронштейна, поз. 18,

В зависимости от размеров улика производится настройка размера между захватами. Для этой цели один из них  имеет управление от Рычажного механизма,  а второй может перемещаться относительно направляющей, поз. 9, с помощью винта поз. 11 (рис. 2).

Фиксация винта 11 относительно каретки выполняется стопорным винтом, поз. 21. который входит в кольцевую проточку, выполненной на винте 11.

Рис. 3

Разместив улей между захватами, рукоятку 10 поворачивают вниз до полного обжатия захвата улика захватами.  Груз готов к перевозке. Подъем улика относительно неподвижной рамы производится путем наматывания троса на барабан с помощью  рукоятки, поз. 12. Фиксация каретки осуществляется самой рукояткой путем выдвижения её наружной части, относительно  внутренней трубки в сторону рамы и фиксации, выдвинутого стержня, относительно перемычки рамы, как показано на рис. 3.

Вертикальный рычаг 8 имеет три фиксированных положения относительно каретки. Для этого на нижней планке выполнены три отверстия   и в зависимости от ширины груза ось рычага 8 устанавливается в соответствующее отверстие.

Монтаж и демонтаж тросика, в случае необходимости, производится через отверстие 20 (рис. 3).

Наклон рамы относительно поверхности почвы регулируется положением колес относительно рамы. Для этой цели положение оси колес, поз. 14, может плавно регулироваться относительно рамы, которое выполняется путем перемещения кронштейнов крепления оси, поз. 13, относительно пазов, выполненных в планке поз. 17.

Рис. 4

5 УХОД И ХРАНЕНИЕ

  - Перед началом эксплуатации обеспечить жёсткое крепление всех узлов.

  - Хранить в сухом месте, защищенном от попадания осадков.

  - Стальной тросик периодически смазывать минеральным маслом, оси направляющих роликов, ось барабана и подшипники колес также смазывать минеральным маслом.

6  ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует исправное состояние узлов в течение 24 месяцев со дня продажи, при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока, обращаться по месту приобретения изделия.

Отметка ОТК

Дата продажи

Штамп магазина